Załącznik nr 3

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym

wymagania minimalne  -1 szt.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWNE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPWŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |
| I. | Wymagania podstawowe |  |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia |  |
| 1.2. | Pojazd oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (ze zmianami) w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Pojazd i wyposażenie musi posiadać dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Kopię Świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd należy dołączyć do niniejszego załącznika. Należy podać nr świadectwa dopuszczenia. |  |
| 1.3. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełniać musi wymagania: - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby |  |
|  | Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2014 Nr 1421). - przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). |  |
| 1.4. | Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2017) |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy musi być zgodna z normami PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 dla samochodu średniego, jednocześnie masa całkowita pojazdu, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy między MMR a DMC min.10% |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz sygnałowy(modulator) o moc. wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn". Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn". Dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 100W każdy przystosowane fabrycznie do montażu pod maską pojazdu (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu). Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa użytkowania. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy z możliwością zmiany kanałów. |  |
|  | Dodatkowo w pojeździe należy zamontować: pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę uruchamiany oddzielnym włącznikiem; efektywność min. 120dB(A) belkę sygnalizacyjną z niebieskimi sygnałami błyskowymi w technologii LED Moduły LED o mocy min. 3W rozmieszczone na min. ¾ swojej długości, skierowane do przodu belki. Belka spełniająca wymagania R65 oraz R10 i R26 EKG/ONZ- klasa 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie dwóch mini belek o identycznych parametrach jak belka pojedyncza. min. dwie lampy błyskowe 360o– LED niebieską z tyłu pojazdu, wyłączana z kabiny kierowcy lub przedziału autopompy, (dopuszcza się umieszczenie lampy w zabudowie pojazdu); Lampa spełniająca wymagania R65 oraz R10 i R26 EKG/ONZ)klasa 2. falę świetlną w technologii LED (kolor pomarańczowy; min. 8 segmentów o mocy min. 3W każdy) zamontowaną z tyłu pojazdu z możliwością sterowania kierunkiem świecenia z kabiny pojazdu oraz tablicy sterującej w przedziale autopompy; Urządzenie musi zapewnić „falę”: w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali świetlnej. Spełniający PN-EN 12352:2010 w zakresie światłości – klasa minimum L2H, poprzez przyłączeniowe gniazdo elektryczne powinna istnieć możliwość zasilania i sterowania niebieskiej lampy sygnalizacyjnej przyczepy uprzywilejowanej w ruchu ciągnionej przez pojazd. |  |
| 2.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. |  |
|  | Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). (Dopuszcza się brak nr operacyjnych w przypadku gdy przed odbiorem faktycznym nie zostaną one podane przez Zamawiającego). |  |
| 2.4 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
| III. | KABINA POJAZDU |  |
| 3.1 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
| 3.2 | Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, indywidualne oświetlenie nad siedzeniami w przedziale ratowników z możliwością włączenia przez ratownika, niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, klimatyzację, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe - dojazdowe przednie, lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, dopuszczalny jest montaż elektrycznego sterowania szybami w tylnych drzwiach kabiny. |  |
|  | uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny podtrzymywany za pomocą siłowników, radioodtwarzacz CD, USB wraz z instalacją głośnikową, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, Kabina wyposażona dodatkowo: uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. gniazdo typu „zapalniczka” 12V instalację 12V (dwa wyjścia zakończone kostkami) umożliwiającą podłączenie ładowarek do latarek oraz radiotelefonów. Instalacja powinna posiadać zabezpieczenie dostępnym bezpiecznikiem oraz umożliwiać podłączenie odbiorników bez konieczności ingerencji serwisu. Półka umiejscowiona pomiędzy przedziałem dowódcy, a roty, miesząca 4 maski do aparatów powietrznych MSA AUER. |  |
| 3.3 | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: Sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, główny wyłącznik oświetlenia skrytek, sterowanie zraszaczami podzielone na dwie sekcje, przednią I boczną (dwa włączniki), sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, kontrolka włączenia autopompy, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, wskaźnik niskiego ciśnienia, |  |
| 3.4 | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy pneumatyczny z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
| 3.5 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |  |
| 3.6 | W kabinie należy zamontować także: - radiotelefon analogowo-cyfrowy przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofon z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika - do 25 W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. Samochód powinien być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację antenową Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej, |  |
| IV. | PODWOZIE |  |
| 4.1 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 290 KM, spełniającym wymogi min. EURO 6. Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z normą PN-EN 14214 (lub równoważną), co winno być potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia (dokument wymagany przy odbiorze pojazdu). |  |
| 4.2 | Skrzynia biegów manualna. |  |
| 4.3 | Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty wyposażone w dodatkowe zamki zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy. |  |
| 4.4 | . Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej, |  |
|  | Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. (Dopuszcza się zawieszenie tylne pneumatyczne.) Koła pojedyncze na osi tylnej, ogumienie uniwersalne szosowo terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
| 4.5 | Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami na wszystkich osiach. |  |
| 4.6 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego, - moc alternatora musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla urządzeń zainstalowanych w pojeździe a akumulatory powinny mieć pojemność min 170 Ah. - przetwornica napięcia 24V / 12V. Lampy tylne pojazdu wbudowane w zabudowę pojazdu lub zabezpieczone kratką ochronną (montaż lamp nie może powodować zmniejszenia kąta zejścia pojazdu podanego w świadectwie). |  |
| 4.7 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 4.8 | Pojazd musi być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. Prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i/lub dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m. Standardowa lokalizacja po lewej stronie pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany usytuowania gniazda indywidualnie do potrzeb odbiorcy. Zgłoszenie zmiany nastąpi najpóźniej do 14 dni od dnia podpisania umowy. |  |
| 4.9 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania |  |
| 4.10 | Kolorystyka: elementy podwozia – czarne, ciemnoszare, błotniki i zderzaki – białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |
| 4.11 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 4.12 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
| 4.13 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 4.14 | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |
| 4.15 | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |
| 4.16 | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |
| 4.17 | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 4.18 | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego. Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. |  |
| 4.19 | Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 4.20 | Pojazd wyposażony w: zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, |  |
|  | - tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. |  |
| V. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 5.1 | Konstrukcja zabudowy wykonana w całości z materiałów w pełni odpornych na korozję. Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu z możliwością rozmieszczenia grupowego. Wykonanie zabudowy – bez ostrych krawędzi, starannie wykończone i zabezpieczone. |  |
| 5.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Oświetlenie powierzchni dachu. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia wykonana z materiału odpornego na korozję na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x450x250 mm, oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |  |
| 5.3 | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Wydajność działka dostosowana do wydajności autopompy. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). |  |
| 5.4 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 5.5 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). Skrytki z możliwością grawitacyjnego odpływu wody na zewnątrz pojazdu. |  |
| 5.6 | Drabina do wejścia na dach wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. Mechaniczne zabezpieczenie drabiny przed samoczynnym otwarciem. |  |
| 5.7 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami |  |
|  | wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 5.8 | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
| 5.11 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
| 5.12 | Pojazd wyposażony w: oświetlenie LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, (dopuszcza się oświetlenie punktowe LED), Oświetlenie pola pracy musi być zgodne z wymaganiami. oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, |  |
| 5.13 | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |  |
| 5.14 | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze odblaskowe. |  |
| 5.15 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach specjalnych. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 3000 (+/-5%) litrów wykonany z |  |
|  | kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |  |
| 5.16 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |
| 5.17 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |  |
| 5.18 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2600l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
| 5.19 | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
| 5.20 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 5.21 | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno– pianową z prądem zwartym i rozproszonym, oraz regulacją wydajności ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. |  |
| 5.22 | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |  |
| 5.23 | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: |  |
|  | instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 5.24 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |  |
| 5.25 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 5.26 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego |  |
|  | sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |
| 5.27 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym pneumatycznym do napełniania z hydrantu,. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 5.28 | Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |
| 5.29 | Wszystkie elementy układu wodno– pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 5.30 | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |  |
| 5.31 | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 5.32 | Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia z możliwością zasilenia z agregatu prądotwórczego 230V, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami LED łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku, automatyczne złożenie po ruszeniu pojazdu. |  |
|  | Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. |  |
| VI. | WYPOSAŻENIE ORAZ WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 6.1 | - Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy– OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP(numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą).. |  |
| 6.2 | - Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. - Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C( tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
| 6.3 | - Agregat prądotwórczy 1 fazowy o minimalnej mocy znamionowej 4,3 kW i masie całkowitej nie przekraczającej 60 kg - Pachołek drogowy z miękkiego PCV z białymi pasami. 500 mm 6 szt. - Lampa drogowa ostrzegawcza błyskowa jednobateryjna LED wraz z wyłącznikiem zmierzchowym 4szt - Zamykana skrzynia z oświetleniem wewnętrznym na dachu pojazdu do przewożenia sprzętu. - Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 27 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki, zamontowana z przodu pojazdu umożliwiająca korzystanie z zaczepu holowniczego pojazdu. ? |  |
| 6.4 | - Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu. - Sprzęt zostanie dostarczony w terminie min 14 dni przed planowanym odbiorem pojazdu. |  |
| 6.5 | - Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny o parametrach pozwalających wymianę koła w pojeżdzie, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, |  |
|  | - Kamizelka ostrzegawcza. |  |
| VII. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| 7.1 | Gwarancja min. 24 miesięcy. Gwarancja podstawowa na samochód - min. 24 miesięcy Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia, nadwozia i zabudowy pożarniczej i bezpłatne przeglądy techniczne ww. wymienionych elem. w ciągu min.2 lat w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP)wg warunków gwarancji. Koszty oferty powinny uwzględniać : -koszty przeglądu w ASO w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji, -koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji. Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min.24 miesięcy. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia, nadwozia oraz zabudowy pożarniczej w ramach gwarancji, w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji. -Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia dwóch kierowców z obsługi podwozia i zabudowy wraz z autopompą. |  |
| 7.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 7.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - karta pojazdu wyciąg ze świadectwa homologacji badania techniczne |  |
| 7.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ) Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553).

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy