Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pracownia komputerowo – językowa

| LP | Nazwa przedmiotu | Opis minimalnych wymagań technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer dla nauczyciela – 1 sztuka | Komputer dla nauczyciela o parametrach nie gorszych niż: Procesor minimum 2 rdzeniowy, 4 wątkowy o wydajności minimum 6250 pkt w teście Passmark Pamięć RAM minimum 8GB DDR4 Wbudowany dysk twardy o pojemności minimum 256GB typu SSD M.2 o prędkości odczytu i zapisu minimum 500MB/s Karta graficzna zintegrowana z procesorem obsługująca do 4 wyświetlaczy; karta graficzna musi posiadać wsparcie dla DirectX 12.1 oraz OpenGL 4.6 Wbudowane porty wideo minimum: 2 x HDMI 2.0; 2 x DisplayPort 1.4 (gniazdo typu C) Wbudowana karta sieci LAN działająca w standardzie minimum 2,5G (złącze RJ45) Wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardzie minimum 802.11ax Wbudowany moduł Bluetooth pracujący w standardzie minimum 5.2 Wbudowane złącza USB minimum: 2x USB 3.2 na przodzie urządzenia; 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 na tyle urządzenia Zainstalowany na komputerze system operacyjny, 64 bitowy, umożliwiający podłączenie do domeny Active Directory oraz w pełni kompatybilny z pozostałym oprogramowaniem wymaganym w postępowaniu. Dopuszcza się wersje edukacyjną. Wymiary urządzenia nie większe niż 120mm x 120mm x 60mm W zestawie zasilacz oraz uchwyt do montażu komputera na uchwycie VESA monitora komputerowego Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy |
| 2 | Oprogramowanie pracowni językowej licencja dla nauczyciela – 1 sztuka | Oprogramowanie do zarządzania klasopracownią o parametrach nie gorszych niż: Układ Sali/klasy: Funkcja wyświetlania miniatur oraz statusów urządzeń uczniowskich Możliwość wyświetlenia nazwy urządzenia, jego adresu IP lub numeru miejsca ucznia Możliwość wyświetlenia nazwy komputera, adresu IP, adresu MAC, statusu urządzeń audio, liczby uruchomionych procesów oraz obciążenia procesora urządzeń uczniowskich Możliwość dowolnego ustawienia miniatur urządzeń uczniowskich oraz ich sortowania Możliwość wyświetlenia miniatur urządzeń uczniowskich w sposób odzwierciedlający rzeczywisty układ Sali Logowanie do pracowni: Możliwość importu listy uczniów Funkcjonalność umożliwiająca zalogowanie się do pracowni z wymogiem podania m.in.: ID ucznia, nazwy ucznia, hasła ucznia, klasy Możliwość ustawienia czasu na zalogowanie się do pracowni Możliwość zapisania danych z logowania min. do pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego Możliwość sprawdzenia listy obecności poprzez porównanie listy logowania z listą uczniów Możliwość uruchomienia wybranej funkcji po zalogowaniu się uczniów Po zakończeniu zajęć możliwość szybkiej zmiany na inną klasę lub zdalnego wyłączenia komputerów uczniowskich Funkcja transmisji ekranu: Funkcjonalność transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość transmisji dźwięku z mikrofonu i komputera nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość włączenia konwersacji z jednym bądź kilkoma uczniami jednocześnie podczas transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość podsłuchu jednego bądź kilku uczniów podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie wyświetlany na komputerze nauczyciela pasek narzędziowy zawierający przydatne funkcje Możliwość zaznaczenia (za pomocą wirtualnego pisaka) fragmentu ekranu transmitowanego podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość chwilowego wstrzymania transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie (pauza) Możliwość transmisji obrazu z zewnętrznych urządzeń takich jak kamera czy wizualizer podłączonych do komputera nauczyciela Możliwość transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie w formie pełnoekranowej lub okna programu Możliwość nagrywania transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Funkcja transmisji dźwięku: Możliwość transmisji dźwięku z mikrofonu nauczyciela lub komputera nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość przeprowadzenia konwersacji z wybranymi uczniami podczas transmisji dźwięku na pracownię Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas prowadzenia transmisji dźwięku nauczyciela na stanowiska uczniowskie Funkcja trenera wymowy: Możliwość uruchomienia trenera wymowy dla jednego lub wielu uczniów Możliwość wykorzystania plików audio lub wideo w celach powtarzania wymowy przez ucznia Możliwość wykorzystania kamery wideo (wbudowanej lub zewnętrznej – jeśli dostępna) jako źródło w celu powtarzania wymowy przez ucznia Funkcja powtórki: Możliwość uruchomienia funkcji powtórki dla jednego lub wielu uczniów Podczas powtórki nauczyciel transmituje na stanowiska uczniowskie obraz oraz dźwięk Możliwość włączenia konwersacji z jednym bądź kilkoma uczniami jednocześnie podczas powtórki Nauczyciel może monitorować głos jednego bądź kilku uczniów jednocześnie Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas powtórki Funkcja powtórki musi wspierać min. następujące formaty plików: *.mpg, *.mpeg, *.m2v, *.mpv, *.mp3, *.mp4, *.mov, *.vob, *.avi, *.rmvb, *.wmv, *.wma Podczas odtwarzania plików źródłowych nauczyciel musi mieć możliwość sterowania odtwarzanym plikiem Możliwość podziału klasy na dwie grupy (np. grupa A i grupa B); da każdej z grup możliwość transmisji różnych plików źródłowych (np. grupa A odsłuchuje plik1, grupa B odsłuchuje plik2) Możliwość wstawienia znaczników w pliku źródłowym oraz uruchomienia pętli odtwarzania między znacznikami Możliwość wstawienia zakładek do plików źródłowych (np. zaznaczenie intersujących fragmentów) Urządzenia wejściowe: Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać wykorzystanie zewnętrznych urządzeń audio/video Możliwość konfiguracji urządzeń zewnętrznych Możliwość transmisji obrazu (np. z podłączonych kamer, wizualizerów itp.) oraz dźwięku (np. z podłączonych mikrofonów) na stanowiska uczniowskie Możliwość nagrywania transmisji z urządzeń zewnętrznych Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas prowadzenia transmisji z urządzeń zewnętrznych Funkcja podglądu: Nauczyciel musi mieć możliwość podglądu uczniów (z wykorzystaniem wbudowanej lub zewnętrznej kamery – jeśli dostępna) min. podczas dialogu Możliwość niezależnego kontrolowania kamer na stanowiskach uczniowskich Funkcja dialogu: Możliwość prowadzenia dialogu nauczyciela z wybranymi uczniami ( do min. 8 uczniów jednocześnie) Pozostała część klasy nie ma możliwości odsłuchu dialogu prowadzonego przez nauczyciela z wybranymi uczniami Możliwość podglądu uczniów podczas dialogu poprzez wbudowaną lub zewnętrzną kamerę (jeśli dostępna) Funkcja rozmowy z uczniem: Nauczyciel ma możliwość włączenia mikrofonu jednego lub kilku uczniów np. podczas transmisji obrazu lub dźwięku Pozostali uczniowie mają możliwość odsłuchu ucznia/uczniów, któremu został/y włączone mikrofony Tłumaczenia symultaniczne: Wsparcie dla tłumaczeń symultanicznych (do min. 6 uczniów jednocześnie) Funkcja konkurencji: Możliwość przeprowadzenia konkurencji dla wybranych uczniów lub grup Możliwość dowolnego podziału uczniów Możliwość konfiguracji punktów (m.in. określenie ilości punktów za udzielenie odpowiedzi; w przypadku poprawnej odpowiedzi punkty są dodawane, w przypadku odpowiedzi błędnej punkty mogą być odejmowane) Na stanowiskach uczniowskich wyświetla się przycisk pozwalający na zgłoszenie się ucznia do odpowiedzi Funkcja szybkiej odpowiedzi: Możliwość przeprowadzenia funkcji szybkiej odpowiedzi dla jednego lub kilku uczniów Możliwość automatycznego uruchomienia kamery na stanowisku ucznia, który odpowiada; nauczyciel oraz pozostali uczniowie mogą podglądać ucznia, który odpowiada (jeśli dostępna jest wbudowana lub zewnętrzna kamera) Funkcja testu: Nauczyciel może przygotować test dla jednego lub kilku uczniów Możliwość wyboru jednego z min. 4 typów odpowiedzi;1 wymagane są min.: pytanie jedno/wielokrotnego wyboru, pytanie prawda/fałsz, podanie prawidłowej odpowiedzi, praca pisemna. Nauczyciel tworząc test podaje prawidłowe odpowiedzi na pytania (nie dotyczy pytań opisowych) Możliwość uruchomienia/zatrzymania testu w dowolnym momencie Możliwość oceny pytań otwartych przez nauczyciela (nauczyciel przydziela punktację) Możliwość powrotu do rozwiązanego przez uczniów testu, jego oceny, komentarza, oraz udostępnienia wyników testu uczniom Funkcja pokazu pulpitu ucznia Możliwość pokazu pulpitu wybranego ucznia pozostałym uczniom Nauczyciel musi mieć możliwość podglądu, współdziałania lub kontroli pokazywanego pulpitu ucznia Funkcja wyświetlania filmów: Możliwość wyświetlania filmów na stanowiskach uczniowskich za pomocą oprogramowania do zarządzania Nauczyciel musi mieć możliwość tworzenia grup/kanałów wyświetlania Każdy kanał/grupa musi mieć możliwość przypisania dowolnego pliku wideo lub obrazu z urządzenia zewnętrznego (np. kamera lub wizualizer) Możliwość komponowania playlisty odtwarzanych plików Konwersacje w grupach: Możliwość automatycznego podziału klasy na grupy min. 2, 3, 4, 5 lub 6 osobowe Możliwość manualnego podziału klasy na grupy przez nauczyciela Nauczyciel musi mieć możliwość podsłuchu wybranej grupy lub przyłączenia się do konwersacji Praca w grupach: Możliwość podzielenia klasy na grupy (min. manualny podział przez nauczyciela) Nauczyciel może wyznaczyć lidera grupy z dodatkowymi uprawnieniami wewnątrz grupy, m.in.: funkcja podglądu i kontroli stanowisk uczniowskich, wyciszeni stanowisk uczniowskich, transmisja pulpitu oraz dźwięku Możliwość grupowego chatu Możliwość nagrywania dźwięku podczas grupowego chatu Funkcja wyciszenia: Nauczyciel musi mieć możliwość wyciszenia wybranych uczniów lub całej klasy Podczas wyciszenia klawiatura oraz mysz ucznia muszą być zablokowane Możliwość spersonalizowania wyświetlanego na stanowiskach uczniowskich komunikatu podczas wyciszenia Funkcje nagrywania: Nauczyciel może uruchomić nagrywanie dźwięku z jednego lub kilku stanowisk uczniowskich z wyborem źródła: dźwięki komputera; dźwięki komputera + mikrofon ucznia; dźwięki komputera + mikrofon ucznia + mikrofon nauczyciela Nauczyciel może udostępnić folder z nagraniami dla uczniów Możliwość nagrywania min. do plików *.mp3 Funkcja monitorowania uczniów: Nauczyciel musi mieć podgląd na stanowiska uczniowskie w formie miniatur Nauczyciel musi mieć możliwość powiększenia podglądu ekranu podglądu stanowiska uczniowskiego z możliwością łatwej zmiany podglądanego stanowiska Podczas podglądu stanowiska uczniowskiego w powiększeniu nauczyciel musi mieć możliwość przejęcia kontroli nad stanowiskiem lub współdziałanie z uczniem Podczas podglądu stanowiska uczniowskiego w powiększeniu nauczyciel musi mieć możliwość zdalnego wykonania polecenia na stanowisku uczniowskim (np. uruchomienie aplikacji) Podczas podglądu stanowiska uczniowskiego w powiększeniu nauczyciel musi mieć możliwość min. wykonania adnotacji na ekranie ucznia (min. w trybie współdziałania), wykonania zrzutu ekranu lub nagrania pulpitu ucznia Zasady zarządzania dyskami USB Nauczyciel musi mieć możliwość zdefiniowania polityk dostępu do urządzeń dyskowych USB min.: pełny dostęp, tylko do odczytu, blokowanie uruchamiania aplikacji, pełne blokowanie dostępu Zasady zarządzania dostępem do stron internetowych: Nauczyciel musi mieć możliwość definiowania polityk dostępu do stron internetowych Nauczyciel może stworzyć min. listę stron dozwolonych (white list) oraz listę stron niedozwolonych (black list) Nauczyciel może przypisać politykę dostępu do stron internetowych indywidualnie do każdego stanowiska uczniowskiego Zasady zarządzania dostępem do aplikacji: Nauczyciel musi mieć możliwość definiowania polityk dostępu do aplikacji zainstalowanych na stanowiskach uczniowskich Nauczyciel może stworzyć min. listę aplikacji dozwolonych (white list) oraz listę aplikacji niedozwolonych (black list) Nauczyciel może przypisać politykę dostępu do aplikacji indywidualnie do każdego stanowiska uczniowskiego Funkcja wysyłania plików przez uczniów: Uczeń musi mieć możliwość wysłania plików do stanowiska nauczyciela przez oprogramowanie do zarządzania Wysłane pliki przez uczniów są zapisywane na stanowisku nauczyciela Nauczyciel musi mieć możliwość wyłączenia funkcji wysyłania plików przez uczniów Nauczyciel musi mieć możliwość ustawienia folderu docelowego, gdzie będą zapisywane wysłane przez uczniów pliki Funkcja udostępniania plików: Nauczyciel musi mieć możliwość zdalnego wysyłania plików do uczniów (jednego lub wielu jednocześnie) Nauczyciel musi mieć możliwość ustawienia folderu docelowego na stanowiskach uczniowskich Możliwość dodawania plików do udostępnienia metodą drag&drop Materiały szkoleniowe: Nauczyciel może zdefiniować na swoim komputerze folder, w którym umieszczane będą materiały szkoleniowe dla uczniów Uczeń z poziomu swojego interfejsu ma możliwość szybkiego dostępu do plików udostępnionych przez nauczyciela w formie materiałów szkoleniowych Udostępniane mogą być dowolne formaty plików Zdalne uruchamianie oraz konfiguracja: Nauczyciel musi mieć możliwość zdalnego uruchamiania aplikacji na stanowiskach uczniowskich Nauczyciel musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji stanowisk uczniowskich, w tym m.in.: zmiana tematu systemu, zmiana tapety, zmiana ustawień opcji zasilania, ustawienia wygaszacza ekranu, zmiana głośności, zmiana rozdzielczości ekranu ucznia Interfejs ucznia: Możliwość ustawienia poziomu głośności przez ucznia na swoim stanowisku Możliwość zgłoszenia się – nauczyciel zostaje poinformowany zmianą statusu ucznia Możliwość wysłania wiadomości tekstowej (chat) Możliwość wysłania prośby o pomoc do nauczyciela Możliwość nagrywania dźwięku na komputerze ucznia do lokalnego pliku Możliwość wysłania plików do nauczyciela w dowolnym momencie pracy Możliwość rozpoczęcia konferencji z innymi uczniami Możliwość szybkiego podglądu plików z materiałami szkoleniowymi udostępnionymi przez nauczyciela Wykonawca zobowiązany jest to instalacji oprogramowania na komputerach uczniowskich oraz nauczyciela, jego prawidłowej konfiguracji oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania. |
| 3 | Komputer dla ucznia – 24 sztuki | Komputer dla ucznia o parametrach nie gorszych niż: Procesor minimum 2 rdzeniowy, 4 wątkowy o wydajności minimum 6250 pkt w teście Passmark Pamięć RAM minimum 8GB DDR4 Wbudowany dysk twardy o pojemności minimum 256GB typu SSD M.2 o prędkości odczytu i zapisu minimum 500MB/s Karta graficzna zintegrowana z procesorem obsługująca do 4 wyświetlaczy; karta graficzna musi posiadać wsparcie dla DirectX 12.1 oraz OpenGL 4.6 Wbudowane porty wideo minimum: 2 x HDMI 2.0; 2 x DisplayPort 1.4 (gniazdo typu C) Wbudowana karta sieci LAN działająca w standardzie minimum 2,5G (złącze RJ45) Wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardzie minimum 802.11ax Wbudowany moduł Bluetooth pracujący w standardzie minimum 5.2 Wbudowane złącza USB minimum: 2x USB 3.2 na przodzie urządzenia; 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 na tyle urządzenia Zainstalowany na komputerze system operacyjny, 64 bitowy, umożliwiający podłączenie do domeny Active Directory oraz w pełni kompatybilny z pozostałym oprogramowaniem wymaganym w postępowaniu. Dopuszcza się wersje edukacyjną. Wymiary urządzenia nie większe niż 120mm x 120mm x 60mm W zestawie zasilacz oraz uchwyt do montażu komputera na uchwycie VESA monitora komputerowego Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy |
| 4 | Oprogramowanie pracowni językowej licencja dla ucznia – 24 sztuki | Oprogramowanie do zarządzania klasopracownią o parametrach nie gorszych niż: Układ Sali/klasy: Funkcja wyświetlania miniatur oraz statusów urządzeń uczniowskich Możliwość wyświetlenia nazwy urządzenia, jego adresu IP lub numeru miejsca ucznia Możliwość wyświetlenia nazwy komputera, adresu IP, adresu MAC, statusu urządzeń audio, liczby uruchomionych procesów oraz obciążenia procesora urządzeń uczniowskich Możliwość dowolnego ustawienia miniatur urządzeń uczniowskich oraz ich sortowania Możliwość wyświetlenia miniatur urządzeń uczniowskich w sposób odzwierciedlający rzeczywisty układ Sali Logowanie do pracowni: Możliwość importu listy uczniów Funkcjonalność umożliwiająca zalogowanie się do pracowni z wymogiem podania m.in.: ID ucznia, nazwy ucznia, hasła ucznia, klasy Możliwość ustawienia czasu na zalogowanie się do pracowni Możliwość zapisania danych z logowania min. do pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego Możliwość sprawdzenia listy obecności poprzez porównanie listy logowania z listą uczniów Możliwość uruchomienia wybranej funkcji po zalogowaniu się uczniów Po zakończeniu zajęć możliwość szybkiej zmiany na inną klasę lub zdalnego wyłączenia komputerów uczniowskich Funkcja transmisji ekranu: Funkcjonalność transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość transmisji dźwięku z mikrofonu i komputera nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość włączenia konwersacji z jednym bądź kilkoma uczniami jednocześnie podczas transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość podsłuchu jednego bądź kilku uczniów podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie wyświetlany na komputerze nauczyciela pasek narzędziowy zawierający przydatne funkcje Możliwość zaznaczenia (za pomocą wirtualnego pisaka) fragmentu ekranu transmitowanego podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość chwilowego wstrzymania transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie (pauza) Możliwość transmisji obrazu z zewnętrznych urządzeń takich jak kamera czy wizualizer podłączonych do komputera nauczyciela Możliwość transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie w formie pełnoekranowej lub okna programu Możliwość nagrywania transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie Funkcja transmisji dźwięku: Możliwość transmisji dźwięku z mikrofonu nauczyciela lub komputera nauczyciela na stanowiska uczniowskie Możliwość przeprowadzenia konwersacji z wybranymi uczniami podczas transmisji dźwięku na pracownię Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas prowadzenia transmisji dźwięku nauczyciela na stanowiska uczniowskie Funkcja trenera wymowy: Możliwość uruchomienia trenera wymowy dla jednego lub wielu uczniów Możliwość wykorzystania plików audio lub wideo w celach powtarzania wymowy przez ucznia Możliwość wykorzystania kamery wideo (wbudowanej lub zewnętrznej – jeśli dostępna) jako źródło w celu powtarzania wymowy przez ucznia Funkcja powtórki: Możliwość uruchomienia funkcji powtórki dla jednego lub wielu uczniów Podczas powtórki nauczyciel transmituje na stanowiska uczniowskie obraz oraz dźwięk Możliwość włączenia konwersacji z jednym bądź kilkoma uczniami jednocześnie podczas powtórki Nauczyciel może monitorować głos jednego bądź kilku uczniów jednocześnie Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas powtórki Funkcja powtórki musi wspierać min. następujące formaty plików: *.mpg, *.mpeg, *.m2v, *.mpv, *.mp3, *.mp4, *.mov, *.vob, *.avi, *.rmvb, *.wmv, *.wma Podczas odtwarzania plików źródłowych nauczyciel musi mieć możliwość sterowania odtwarzanym plikiem Możliwość podziału klasy na dwie grupy (np. grupa A i grupa B); da każdej z grup możliwość transmisji różnych plików źródłowych (np. grupa A odsłuchuje plik1, grupa B odsłuchuje plik2) Możliwość wstawienia znaczników w pliku źródłowym oraz uruchomienia pętli odtwarzania między znacznikami Możliwość wstawienia zakładek do plików źródłowych (np. zaznaczenie intersujących fragmentów) Urządzenia wejściowe: Oprogramowanie do zarządzania musi umożliwiać wykorzystanie zewnętrznych urządzeń audio/video Możliwość konfiguracji urządzeń zewnętrznych Możliwość transmisji obrazu (np. z podłączonych kamer, wizualizerów itp.) oraz dźwięku (np. z podłączonych mikrofonów) na stanowiska uczniowskie Możliwość nagrywania transmisji z urządzeń zewnętrznych Możliwość przeprowadzenia pytania lub testu podczas prowadzenia transmisji z urządzeń zewnętrznych Funkcja podglądu: Nauczyciel musi mieć możliwość podglądu uczniów (z wykorzystaniem wbudowanej lub zewnętrznej kamery – jeśli dostępna) min. podczas dialogu Możliwość niezależnego kontrolowania kamer na stanowiskach uczniowskich Funkcja dialogu: Możliwość prowadzenia dialogu nauczyciela z wybranymi uczniami ( do min. 8 uczniów jednocześnie) Pozostała część klasy nie ma możliwości odsłuchu dialogu prowadzonego przez nauczyciela z wybranymi uczniami Możliwość podglądu uczniów podczas dialogu poprzez wbudowaną lub zewnętrzną kamerę (jeśli dostępna) Funkcja rozmowy z uczniem: Nauczyciel ma możliwość włączenia mikrofonu jednego lub kilku uczniów np. podczas transmisji obrazu lub dźwięku Pozostali uczniowie mają możliwość odsłuchu ucznia/uczniów, któremu został/y włączone mikrofony Tłumaczenia symultaniczne: Wsparcie dla tłumaczeń symultanicznych (do min. 6 uczniów jednocześnie) Funkcja konkurencji: Możliwość przeprowadzenia konkurencji dla wybranych uczniów lub grup Możliwość dowolnego podziału uczniów Możliwość konfiguracji punktów (m.in. określenie ilości punktów za udzielenie odpowiedzi; w przypadku poprawnej odpowiedzi punkty są dodawane, w przypadku odpowiedzi błędnej punkty mogą być odejmowane) Na stanowiskach uczniowskich wyświetla się przycisk pozwalający na zgłoszenie się ucznia do odpowiedzi Funkcja szybkiej odpowiedzi: Możliwość przeprowadzenia funkcji szybkiej odpowiedzi dla jednego lub kilku uczniów Możliwość automatycznego uruchomienia kamery na stanowisku ucznia, który odpowiada; nauczyciel oraz pozostali uczniowie mogą podglądać ucznia, który odpowiada (jeśli dostępna jest wbudowana lub zewnętrzna kamera) Funkcja testu: Nauczyciel może przygotować test dla jednego lub kilku uczniów Możliwość wyboru jednego z min. 4 typów odpowiedzi;1 wymagane są min.: pytanie jedno/wielokrotnego wyboru, pytanie prawda/fałsz, podanie prawidłowej odpowiedzi, praca pisemna. Nauczyciel tworząc test podaje prawidłowe odpowiedzi na pytania (nie dotyczy pytań opisowych) Możliwość uruchomienia/zatrzymania testu w dowolnym momencie Możliwość oceny pytań otwartych przez nauczyciela (nauczyciel przydziela punktację) Możliwość powrotu do rozwiązanego przez uczniów testu, jego oceny, komentarza, oraz udostępnienia wyników testu uczniom Funkcja pokazu pulpitu ucznia Możliwość pokazu pulpitu wybranego ucznia pozostałym uczniom Nauczyciel musi mieć możliwość podglądu, współdziałania lub kontroli pokazywanego pulpitu ucznia Funkcja wyświetlania filmów: Możliwość wyświetlania filmów na stanowiskach uczniowskich za pomocą oprogramowania do zarządzania Nauczyciel musi mieć możliwość tworzenia grup/kanałów wyświetlania Każdy kanał/grupa musi mieć możliwość przypisania dowolnego pliku wideo lub obrazu z urządzenia zewnętrznego (np. kamera lub wizualizer) Możliwość komponowania playlisty odtwarzanych plików Konwersacje w grupach: Możliwość automatycznego podziału klasy na grupy min. 2, 3, 4, 5 lub 6 osobowe Możliwość manualnego podziału klasy na grupy przez nauczyciela Nauczyciel musi mieć możliwość podsłuchu wybranej grupy lub przyłączenia się do konwersacji Praca w grupach: Możliwość podzielenia klasy na grupy (min. manualny podział przez nauczyciela) Nauczyciel może wyznaczyć lidera grupy z dodatkowymi uprawnieniami wewnątrz grupy, m.in.: funkcja podglądu i kontroli stanowisk uczniowskich, wyciszeni stanowisk uczniowskich, transmisja pulpitu oraz dźwięku Możliwość grupowego chatu Możliwość nagrywania dźwięku podczas grupowego chatu Funkcja wyciszenia: Nauczyciel musi mieć możliwość wyciszenia wybranych uczniów lub całej klasy Podczas wyciszenia klawiatura oraz mysz ucznia muszą być zablokowane Możliwość spersonalizowania wyświetlanego na stanowiskach uczniowskich komunikatu podczas wyciszenia Funkcje nagrywania: Nauczyciel może uruchomić nagrywanie dźwięku z jednego lub kilku stanowisk uczniowskich z wyborem źródła: dźwięki komputera; dźwięki komputera + mikrofon ucznia; dźwięki komputera + mikrofon ucznia + mikrofon nauczyciela Nauczyciel może udostępnić folder z nagraniami dla uczniów Możliwość nagrywania min. do plików *.mp3 Funkcja monitorowania uczniów: Nauczyciel musi mieć podgląd na stanowiska uczniowskie w formie miniatur Nauczyciel musi mieć możliwość powiększenia podglądu ekranu podglądu stanowiska uczniowskiego z możliwością łatwej zmiany podglądanego stanowiska Podczas podglądu stanowiska uczniowskiego w powiększeniu nauczyciel musi mieć możliwość przejęcia kontroli nad stanowiskiem lub współdziałanie z uczniem Podczas podglądu stanowiska uczniowskiego w powiększeniu nauczyciel musi mieć możliwość zdalnego wykonania polecenia na stanowisku uczniowskim (np. uruchomienie aplikacji) Podczas podglądu stanowiska uczniowskiego w powiększeniu nauczyciel musi mieć możliwość min. wykonania adnotacji na ekranie ucznia (min. w trybie współdziałania), wykonania zrzutu ekranu lub nagrania pulpitu ucznia Zasady zarządzania dyskami USB Nauczyciel musi mieć możliwość zdefiniowania polityk dostępu do urządzeń dyskowych USB min.: pełny dostęp, tylko do odczytu, blokowanie uruchamiania aplikacji, pełne blokowanie dostępu Zasady zarządzania dostępem do stron internetowych: Nauczyciel musi mieć możliwość definiowania polityk dostępu do stron internetowych Nauczyciel może stworzyć min. listę stron dozwolonych (white list) oraz listę stron niedozwolonych (black list) Nauczyciel może przypisać politykę dostępu do stron internetowych indywidualnie do każdego stanowiska uczniowskiego Zasady zarządzania dostępem do aplikacji: Nauczyciel musi mieć możliwość definiowania polityk dostępu do aplikacji zainstalowanych na stanowiskach uczniowskich Nauczyciel może stworzyć min. listę aplikacji dozwolonych (white list) oraz listę aplikacji niedozwolonych (black list) Nauczyciel może przypisać politykę dostępu do aplikacji indywidualnie do każdego stanowiska uczniowskiego Funkcja wysyłania plików przez uczniów: Uczeń musi mieć możliwość wysłania plików do stanowiska nauczyciela przez oprogramowanie do zarządzania Wysłane pliki przez uczniów są zapisywane na stanowisku nauczyciela Nauczyciel musi mieć możliwość wyłączenia funkcji wysyłania plików przez uczniów Nauczyciel musi mieć możliwość ustawienia folderu docelowego, gdzie będą zapisywane wysłane przez uczniów pliki Funkcja udostępniania plików: Nauczyciel musi mieć możliwość zdalnego wysyłania plików do uczniów (jednego lub wielu jednocześnie) Nauczyciel musi mieć możliwość ustawienia folderu docelowego na stanowiskach uczniowskich Możliwość dodawania plików do udostępnienia metodą drag&drop Materiały szkoleniowe: Nauczyciel może zdefiniować na swoim komputerze folder, w którym umieszczane będą materiały szkoleniowe dla uczniów Uczeń z poziomu swojego interfejsu ma możliwość szybkiego dostępu do plików udostępnionych przez nauczyciela w formie materiałów szkoleniowych Udostępniane mogą być dowolne formaty plików Zdalne uruchamianie oraz konfiguracja: Nauczyciel musi mieć możliwość zdalnego uruchamiania aplikacji na stanowiskach uczniowskich Nauczyciel musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji stanowisk uczniowskich, w tym m.in.: zmiana tematu systemu, zmiana tapety, zmiana ustawień opcji zasilania, ustawienia wygaszacza ekranu, zmiana głośności, zmiana rozdzielczości ekranu ucznia Interfejs ucznia: Możliwość ustawienia poziomu głośności przez ucznia na swoim stanowisku Możliwość zgłoszenia się – nauczyciel zostaje poinformowany zmianą statusu ucznia Możliwość wysłania wiadomości tekstowej (chat) Możliwość wysłania prośby o pomoc do nauczyciela Możliwość nagrywania dźwięku na komputerze ucznia do lokalnego pliku Możliwość wysłania plików do nauczyciela w dowolnym momencie pracy Możliwość rozpoczęcia konferencji z innymi uczniami Możliwość szybkiego podglądu plików z materiałami szkoleniowymi udostępnionymi przez nauczyciela Wykonawca zobowiązany jest to instalacji oprogramowania na komputerach uczniowskich oraz nauczyciela, jego prawidłowej konfiguracji oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania. |
| 5 | Monitor komputerowy – 25 sztuk | Monitor komputerowy o parametrach nie gorszych niż: Rozdzielczość natywna minimum 1920x1080 pikseli Przekątna matrycy minimum 21,5” Jasność typowa minimum 200 cd/m2 Kontrast statyczny minimum 700:1 Złącza wideo minimum HDMI oraz VGA VESA 100x100 lub równoważna Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy |
| 6 | Zestaw klawiatura + mysz – 25 kompletów | Zestaw klawiatury oraz myszy USB do komputerów w pracowni. |
| 7 | Słuchawki z mikrofonem – 25 sztuk | Słuchawki dedykowane do pracowni językowej o parametrach nie gorszych niż: słuchawki z dużymi nausznikami, kryjące całe ucho miękka, elastyczna obudowa, eliminująca szum otoczenia mikrofon na giętkim pałąku impedancja głośników 2 x32ohm czułość głośników 110±3dB częstotliwość głośników min. w zakresie 20~20000Hz maksymalna moc wyjściowa głośników min. 2×100mW mikrofon: czułość -48±3dB, częstotliwość: 30~16000Hz złącze USB |
| 8 | Wieszaki do słuchawek – 25 sztuk | Wieszaki do słuchawek umożliwiające bezpieczne odłożenie słuchawek uczniów oraz nauczyciela. Wieszaki montowane do biurek uczniowskich oraz biurka nauczyciela. |
| 9 | Pakiet biurowy – 25 licencji | Pakiet biurowy o parametrach nie gorszych niż: Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi Active Directory. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), umożliwia wykorzystanie schematów XML, wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury, Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 i 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010 i 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełną zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010 i 2013 i 2016. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, edycję poszczególnych stron materiałów, podział treści na kolumny, umieszczanie elementów graficznych, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, wydruk publikacji, przygotowywanie materiałów do wydruku w standardzie CMYK. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego MS Exchange 2010/2013, przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, korzystanie z mechanizmu ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, zarządzanie listą kontaktów udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, przesyłanie kontaktów innym użytkowników. Oprogramowanie zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. Wykonawca zainstaluje oprogramowanie na komputerach. |
| 10 | Router – 1 sztuka | Router gigabitowy o parametrach nie gorszych niż: min. 5 portów gigabitowych wbudowany procesor min. dwurdzeniowy min. 256MB pamięci RAM min. 250MB pamięci flash wbudowane funkcje min.: serwer DHCP, NAT, VPN, QoS gwarancja producenta min. 12 miesięcy |
| 11 | Przełącznik sieciowy – 1 sztuka | Przełącznik sieciowy o parametrach nie gorszych niż: Przełącznik niezarządzalny Wbudowane minimum 48 portów gigabitowych Obsługiwane standardy minimum IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Wydajność przełączania minimum 96Gb/s Szybkość przekierowań pakietów minimum 71 Mp/s Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy |
| 12 | Biurko dla nauczyciela – 1 sztuka | Biurko dla nauczyciela o parametrach nie gorszych niż: Wymiary biurka 160cm x 80cm Biurko wykonane z płyty meblowej 18mm Obrzeża oklejone PCV grubości minimum 2mm Biurko musi posiadać wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę Z prawej strony biurka zamykana na klucz szafka oraz szuflada szerokości minimum 60cm Biurko musi posiadać kanał kablowy umożliwiający bezpieczne ukrycie całego niezbędnego okablowania pracowni w sposób bezpieczny Kolorystyka biurka do uzgodnienia z Zamawiającym Wysokość biurka 76cm Biurko wyposażone w blendę 50cm Zamawiający przed realizacją przedstawi do akceptacji projekt aranżacji pracowni |
| 13 | Biurka uczniowskie podwójne – 12 sztuk | Biurka podwójne dla uczniów o parametrach nie gorszych niż: Wymiary biurka 130cm x 60cm Biurko wykonane z płyty meblowej 18mm Obrzeża oklejone PCV grubości minimum 2mm Biurko musi posiadać dwie niezależne wysuwane półki na klawiaturę i myszkę Biurko musi posiadać kanał kablowy umożliwiający bezpieczne ukrycie całego niezbędnego okablowania pracowni w sposób bezpieczny Kolorystyka biurka do uzgodnienia z Zamawiającym Wysokość biurka 76cm Biurko wyposażone w blendę 50cm Zamawiający przed realizacją przedstawi do akceptacji projekt aranżacji pracowni |
| 14 | Fotel dla nauczyciela – 1 sztuka | Fotel dla prowadzącego o parametrach nie gorszych niż: ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego z podstawą pięcioramienną w kolorze czarnym umożliwiającą obrót krzesła wokół własnej osi nieregulowane podłokietniki wykonanie z tworzywa sztucznego umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blat biurka tapicerowana nakładka materiałowa podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego kółka miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, średnica min. 50 mm, średnica trzpienia min. fi 11 zgodność z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F 06009:2001 Rozmiar 6 |
| 15 | Krzesła uczniowskie – 24 sztuki | Krzesła dla uczniów o parametrach nie gorszych niż: Siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego Stelaż wykonany ze stali, średnica 22 mm Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego zgodność z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Rozmiar 6 |
| 16 | Głośniki do nagłośnienia Sali – 1 komplet | Głośniki do nagłośnienia Sali lekcyjnej o parametrach nie gorszych niż: System 2.1 Regulacja poziomu głośności Max. moc głośników (sumaryczna) minimum 20 W Pasmo przenoszenia minimum w zakresie 35 Hz - 20 kHz Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth Wbudowane złącza minimum 3,5 mm minijack Zasilanie sieciowe |
| 17 | Monitor interaktywny – 1 sztuka | Monitor interaktywny o parametrach nie gorszych niż: Przekątna monitora minimum 75” Matryca typu IPS z podświetleniem D-LED Jasność matrycy minimum 400cd/m2 Kontrast statyczny minimum 1200:1 oraz dynamiczny minimum 4000:1 Natywna rozdzielczość minimum 3840x2160 pikseli Żywotność matrycy minimum 50000h Obsługa minimum 20 punktów dotyku Szyba hartowana o grubości minimum 3,2mm i twardości minimum 7 w skali Mohsa Wbudowany moduł Android o parametrach: minimum 4 rdzeniowy procesor, minimum 8GB pamięci RAM, minimum 64Gb pamięci flash, wersja minimum Android 9.0 Wbudowane złącza wideo minimum: 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2a, 1 x VGA Wbudowane porty USB minimum: 4 x USB 3.0, 1 x USB typu C Wbudowane głośniki minimum 2x16W Wbudowana karta sieci LAN (minimum 2 porty RJ45) Wbudowana karta sieci bezprzewodowej działająca w standardzie minimum 802.11ac Wbudowany moduł Bluetooth w wersji minimum 5.0 Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy |
| 18 | Kamera internetowa – 25 sztuk | Kamera internetowa o parametrach nie gorszych niż: Rozdzielczość minimum Full HD 1080p wbudowany mikrofon Liczba klatek na sekundę minimum 30 Interfejs USB |
| 19 | Wykonanie instalacji – 1 komplet | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych instalacji oraz montażu sprzętu w pracowni komputerowo – językowej. Wykonawca wykona instalację sieci elektrycznej w pracowni, tj. doprowadzi do sali zasilanie z głównej rozdzielni elektrycznej, wykona rozdzielnię elektryczną z odpowiednią ilością obwodów (dobrana do ilości stanowisk oraz wyposażenia sali) oraz doprowadzi zasilanie do każdego stanowiska uczniowskiego oraz stanowiska nauczyciela, a także do monitora interaktywnego. Wykonawca wykona sieć LAN w pracowni, tj. zamontuje szafę RACK w miejscu najbardziej odpowiadającym specyfikacji sali, doprowadzi sieć LAN do każdego stanowiska uczniowskiego oraz stanowiska nauczyciela, a także skonfiguruje i przetestuje całą sieć w pracowni. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi projekt instalacji sieci elektrycznej oraz sieci LAN. |