Załącznik 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa orientacyjna | Opis artykułu | Przykładowe Foto | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ | Elementy składowe zestawu: 1. wieża z dachem wysokość podestu 80 cm - 1 szt. 2. ślizg - 1 szt. 3. ścianka wspinaczkowa wejściowa - 1 szt. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć, impregnowane i malowane drewnochronem. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane, ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Wysokość swobodnego upadku - max 80 cm Produkt musi spełniać wszelkie wymogi i normy bezpieczeństwa. |  | Szt. | 1 |
| 2 | KARUZELA METALOWA | Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), z przymocowaną do spodu blachą zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Do platformy przykręcona poręcz z siedzeniami. (siedzenia antypoślizgowe). Całość zabezpieczona antykorozyjnie przed działaniem warunków zewnętrznych. Prędkość karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2009. |  | szt. | 1 |
| 3 | BUJAKI JEDNOOSOBOWE | Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 27 x 97 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 397 cm; Wysokość całkowita: 83 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 |  | szt. | 4 |
| 4 | BUJAK CZTEROSOBOWY | Bujak dla czworga użytkowników. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 117 x 117 cm; Strefa bezpieczeństwa: 417 x 417 cm; Wysokość całkowita: 64 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 |  | szt. | 1 |
| 5 | WAŻKA RÓWNOWAŻNA | Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki i podnóżki plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Produkt musi spełniać wszelkie wymogi i normy bezpieczeństwa. |  | szt. | 1 |
| 6 | PIASKOWNICA | Piaskownica drewniana. Górna powierzchnia piaskownicy z materiału wodoodpornego. Na narożach piaskownicy 4 sklejkowe ławeczki . Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Drewno impregnowane. Produkt musi spełniać wszelkie wymogi i normy bezpieczeństwa. |  | szt. | 1 |
| 7 | HUŚTAWKA PODWÓJNA | Wymiary huśtawki: ok. 2,40 m wysokość x 4,00 m x 1,80 m 2. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna. Belka górna poprzeczna stalowa. Łańcuch techniczny kalibrowany. Siedzisko huśtawki - koszykowe Wymiary strefy bezpieczeństwa dostosowane do rozmiarów urządzenia Materiały użyte do wykonania powinny posiadać wymagane certyfikaty oraz powinny być zgodne z normami PN-EN 1176-1. Montaż wyrobu związany z gruntem na stałe |  | szt. | 1 |
| 8 | ZABAWKA NA SPRĘŻYNACH CZTEROOSOBOWA | Belki poprzeczne wykonane z drewna litego, impregnowanego oraz malowanego drewnochronem. Korpusy wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Sprężyny ocynkowane Wysokość swobodnego upadku - 50 cm |  | szt. | 1 |
| 9 | ZABAWKA POCIĄG | Drewno lite o przekroju 80x80 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem . Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach wykonany z desek .Wysokość swobodnego upadku - max 55 cm |  | szt. | 1 |
| 10 | URZĄDZENIE LINOWE | Urządzenie linowe dla najmłodszych. Kotwienie: Zabetonowane 100 cm w gruncie. Stal cynkowana, lina stylonowa. Wymiary: 380 x 380 cm; Strefa bezpieczeństwa: 680 x 680 cm; Wysokość całkowita: 200 cm; Wysokość swobodnego upadku: 80 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 |  | szt. | 1 |
| 11 | ZABAWKA SAMOCHÓD | Podest wykonany drewna. Drewno impregnowane oraz malowane drewnochronem . Profil wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Powierzchnie czołowe sklejki zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Wysokośc swobodnego upadku - max 60 cm |  | Szt. | 1 |

Wszystkie elementy metalowe powinny być: cynkowane, pomalowane i wytrzymałe na warunki atmosferyczne i dewastację.
Wszystkie śruby oraz nakrętki wykorzystywane do montażu urządzeń powinny być ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej.
Wszelkie metalowe łączniki powinny być pochowane w specjalnych plastykowych zaślepkach co wpływa na bezpieczeństwo urządzenia.

Wszelkie elementy drewniane powinny być impregnowane i malowane drewnochronem, wytrzymałe na warunki atmosferyczne.

Wszystkie produktu muszą spełniać wszelkie wymogi i normy bezpieczeństwa.